## Slide 1
г. Анапа
Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с:
порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев;
обрушением слабо закрепленных конструкций, повреждением кровли зданий;
нарушением работы систем жизнеобеспечения населения;
нарушением в работе всех видов транспорта;
затруднением движения и образованием заторов на автодорогах федерального и регионального значения, увеличением ДТП.
Темрюкский
Крымский
Славянский
г. Новороссийск
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
на 19.12.2023
Ейский
Северский
Каневский
Кущевский
Туапсинский
Динской
Тихорецкий
Павловский
Мостовский
Апшеронский
Абинский
Новопокровский
Выселковский
Новокубанский
Тимашевский
Кореновский
Калининский
Крыловский
Кавказский
Красноармейский
Белоглинский
Брюховецкий
Приморско-Ахтарский
Щербиновский
Гулькевичский
Ленинградский
Усть-Лабинский
г. Горячий Ключ
Тбилисский
г. Геленджик
Староминский
г. Краснодар
г. Армавир
Лабинский
Курганинский
Белореченский
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА
Черное море
Условные обозначения
Северский
Муниципальные образования, в которых прогнозируется усиление ветра до 6-12 м/с
Северский
Муниципальные образования, в которых прогнозируется усиление ветра до 13-18 м/с
Муниципальные образования, в которых прогнозируется усиление ветра до 19-30 м/с
Северский
Чёрное море
Азовское море
Прогнозируемая метеообстановка
Прогноз температуры
Прогноз выпадения осадков
Славянский
Прогноз порывов ветра
Отрадненский
Успенский
По Краснодарскому краю: облачно с прояснениями. Ночью временами, днем местами осадки в виде дождя, ночью и утром с мокрым снегом, местами сильные осадки, в отдельных районах очень сильные осадки (ОЯ) в виде дождя, ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом. Ночью и утром в восточной половине края на дорогах гололедица. Местами туман. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на Черноморском побережье местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°, местами в юго-восточных предгорных районах 0…-5°, днем 4…9°; в горах ночью 0…-5°, днем 0…+5°.
На Черноморском побережье: ночью 3…8°, днём 7…12°.
По г. Краснодару: облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 3…5°, днем 7…9°.

## Slide 2
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПОРЫВАМ ВЕТРА
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(с использованием информационных ресурсов Ventusky, Windy)
Прогноз порывов ветра, м/с
на 10.00 19.12.2023
Условные обозначения
- скорость ветра в диапазоне 0–7 м/с
- скорость ветра в диапазоне 8–12 м/с
- скорость ветра в диапазоне 13–17 м/с
- скорость ветра в диапазоне 18-25 м/с
- скорость ветра свыше 25 м/с
- количество осадков, мм
- порывы ветра, м/с
19/330
- кол-во домов /населения
321/20
- износ электроэнергетических систем
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
0
17
50%
- ночная температура воздуха
- дневная температура воздуха
МО Туапсинский район
-6℃
-6℃
44 муниципальных образований
1740 населенных пунктов
1 215 462 дома,
5 620 688 чел.;
6 153 СЗО;
1 165 автомобильных мостов.
При наихудшем сценарии в зону отключения попадают:
793/534
47931/246266
ГО Новороссийск
9℃
13
58%
3
Туапсинский район
726/360
35496/125876
9℃
13
83%
39
ГО Сочи
984/1336
50362/497806
9℃
14
77%
19
1138/492
24752/71595
Мостовский район
-1℃
6
56%
10
ГО Краснодар
342780/1272
22387/151149
10℃
7
58%
3
1776/494
23573/60237
Выселковский район
9℃
5
64%
1
Приморско-Ахтарский район
15562/156
14896/58334
6℃
6
84%
0
579/407
26246/63415
Ленинградский район
7℃
6
87%
0
Ейский район
2052/824
31306/140838
6℃
5
76%
0
1967/619
43427/120552
8℃
4
59%
1
Темрюкский район
Прогноз порывов ветра, м/с
на 18.00 19.12.2023

## Slide 3
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МЕТЕООБСТАНОВКЕ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(использовались данные, представленные в информационном ресурсе погоды Windy)
Черное море
Ростов-на-Дону
Краснодар
Сочи
Область высокого давления L

## Slide 4
В результате сильного ветра с порывами прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций (происшествий), связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в системе ЖКХ.
ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(с использованием программно-расчетных комплексов)
РАСЧЕТ
потребности питьевой воды
Норма водообеспечения человека в сутки при малой физической активности (с энергозатратами до 5,0-105 Дж/ч (120 ккал/ч)) для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения:
Вывод: для организации трехразового подвоза воды (одна автоцистерна будет подвозить воду 3 раза в день по 4 000 л) необходимо привлечь 7 автоцистерн водоизмещением 4 000 л для обеспечения питьевой водой и 14 автоцистерн для обеспечения водой для приготовления пищи и умывания.

## Slide 5
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО СИЛЬНОМУ ВЕТРУ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
1. Довести прогноз до глав городских и сельских поселений, руководителей туристических групп, руководителей санаторно-курортных комплексов, руководителей баз и зон отдыха, руководителей предприятий, организаций, аварийно-спасательных формирований;
2. Провести, при необходимости (в соответствии с прогнозной информацией), заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий), обусловленных неблагоприятным прогнозом, с введением режима повышенной готовности.
3. Поддерживать в постоянной готовности системы оповещения населения, при необходимости провести оповещение населения о возможном возникновении ЧС и происшествий;
4. Проверить готовность специальной техники, аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных бригад муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в случае реагирования на возможные чрезвычайные ситуации (происшествия);
5. Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
6. Усилить контроль за регистрацией групп туристов, направляющихся в горные районы, и обеспечить их достоверной информацией о метеоусловиях на маршрутах;
7. Организовать подготовительные работы по проведению эвакуации людей и материальных ценностей, при необходимости провести заблаговременную эвакуацию;
8. Другие мероприятия с учетом особенностей территории, прогнозной информации и складывающейся оперативной обстановки.
Комплекс превентивных мероприятий